## Slide 1
车载智能座舱 / 发明专利技术方案
车载 Agent 端云协同
单步验证与云端修复
一种基于单步验证与云端修复的车载智能座舱端云协同方法及系统
车端提议，云端验证；不通过时云端接管本步推理与工具调用
发明专利申请技术方案 | 2026.10
Notes: 本发明面向车载智能座舱的多步 Agent 任务。每一步由车端小模型提出动作并由云端验证。ACCEPT 通过车端提议并执行该调用。REPAIR 由云端模型接管当前一步的推理和工具调用。两端使用同一个实际工具环境，车载工具仍通过车端接口执行。真实结果回写共享历史后继续下一步。示例数字不代表实验结果。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 2
项目技术方向
关键词
车载智能座舱场景下的推理执行协议，不涉及自动驾驶实时控制。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
02
01
车载智能座舱
应用场景
02
Agent 端云协同
系统形态
03
单步语义验证
协同粒度
04
云端推理修复
接管机制
05
共享工具环境
执行与反馈
Notes: 关键词用于所属项目下的技术方向填写。系统形态和机制术语均为拟申请方案描述，不代表已经完成实车集成。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 3
AI 领域 IDEA 自检
举证说明
专利申请阶段，论述机制与适用条件，不填入未取得的性能结果。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
03
01
逐步验证车端提议
车端提出下一步工具调用，云端依据任务约束和共享真实观察判断是否通过。
02
不通过时云端修复
REPAIR 由云端模型重新进行当前一步的推理和工具调用，继续推进任务。
03
共同环境继续任务
两端共用工具环境与真实反馈历史；该协作流程不要求重训练模型。
成本收益是待验证假设：每步均需云端往返，不声称调用次数下降。
Notes: 云端对每一步同步验收，端云往返处于执行关键路径。因此申请阶段不主张云端调用次数下降，也不填入尚未获得的性能结果。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 4
01 IDEA 发明背景
座舱任务从回答转向连续办事
每一步依赖上一步的真实结果，错误动作可能改变导航或座舱状态。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
04
“找一个沿途空闲快充站，绕行不超过 10 分钟，并启动导航。”
01
读取车辆状态
电量、位置
02
查询充电站
空闲、接口
03
估算路线
绕行、可达
04
启动导航
改变座舱状态
关键问题
如何逐步验证车端 Agent，并在不通过时由云端接管本步？
Notes: 示例中的导航为座舱应用动作，不是自动驾驶转向、制动等安全关键闭环。10 分钟是用户请求中的约束。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 5
01 IDEA 发明背景
协同差异在于云端何时介入、产出什么
“车云双发”描述并行发送；不能据此推断它一定审核每个工具动作。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
05
请求／整答级
车端或云端生成整答
路由、级联、并行双发
并行双发可由小模型决定是否采用云端回复
云端逐步生成
云端产出每个下一动作
车端主要负责工具执行
云端生成始终在每步关键路径上
本发明：单步协作
车端先提出每一步
云端验证 ACCEPT / REPAIR
REPAIR 时云端接管本步推理和工具调用
协作对象是当前一步工具调用；两端在同一环境中交替推进多步任务。
Notes: 并行双发机制可将同一请求发送至车端和云端，再由车端模型决定是否采用云端回复。请求级路由可参见 RouteLLM；端云车载任务分流可参见 CN119207408A。云端逐步规划是机制类别，不代表所有现有技术都如此。逐步审核动作并非天然具备新颖性；需检索具体组合。
[Sources]
[P1] 北京汽车制造厂（青岛）有限公司. 一种用于多种任务场景的端云协同车载交互方法: CN119207408A[P]. 2024-12-27. https://patents.google.com/patent/CN119207408A/zh
[P2] VEGA A, BOSE P, BUYUKTOSUNOGLU A. Adaptive multi-agent cooperative computation and inference: US20190392333A1[P]. 2019-12-26. https://patents.google.com/patent/US20190392333A1/en
[/Sources]

## Slide 6
02 本发明技术方案
同一环境中的单步 Agent 协作
验证通过沿用车端提议；不通过由云端接管当前一步。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
06
动作范围
导航、媒体、座舱设置等应用层工具；不覆盖转向、制动等实时控制。
分支选择
ACCEPT 执行车端提议；REPAIR 由云端模型推理并发起当前一步工具调用。
共同环境
两端使用同一车端工具接口和环境状态；实际工具返回写入共享任务历史。
每步云端往返处于执行关键路径，时延和通信成本需要单独评估。
Notes: 本发明限定于智能座舱应用层工具任务，不替代车辆功能安全控制。REPAIR 是云端模型从当前共享任务历史进行本步推理并调用工具，不限定为对原候选的参数修改。实际工具环境只有一份，未执行的车端候选不能当作已发生事实。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 7
02 本发明技术方案
两端 Agent 共用一个实际工具环境
云端每步验证车端提议，在 REPAIR 分支接管本步推理与调用。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
07
车端 Agent
云端 Agent
小模型提出下一步
验证 + 本步修复
读取共享任务历史 Hₜ
ACCEPT 时执行车端提议
每步判断 ACCEPT / REPAIR
REPAIR 时重新推理并发起工具调用
候选 + Hₜ
验证结果
共同工具环境
车载工具经车端接口执行，两条分支共用真实环境状态
实际动作与工具观察回写共享历史，下一步继续由车端提议
Notes: ACCEPT 通过车端模型提出的本步工具调用。REPAIR 由云端模型接管本步推理和工具调用。车载工具均通过车端接口作用于同一个实际环境，没有并行环境副本。实际执行结果写回共享历史后，车端模型提出下一步。共同工具接口的权限、参数和车辆状态检查独立于模型分支选择。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 8
02 本发明技术方案
ACCEPT / REPAIR 的单步协作闭环
两条分支只执行一次实际工具调用，共用同一环境与反馈历史。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
08
车端提出本步工具调用
aₜˢ 暂不执行
云端单步验证
依据共享历史 Hₜ 判断
ACCEPT
REPAIR
执行车端提议 aₜˢ
云端重新推理并发起本步调用 aₜᶜ
同一工具环境
车载工具统一经车端接口执行，并返回真实观察 oₜ
真实观察写入 Hₜ₊₁，下一步继续由车端提议
Notes: ACCEPT 与 REPAIR 是每步验证的两种结果。ACCEPT 沿用车端提议。REPAIR 时原车端提议不执行，云端模型从当前共享历史重新进行本步推理并发起工具调用，不限定为编辑原动作。两个分支汇入同一个实际工具环境。车载工具通过车端接口执行，真实观察回写共享历史，随后开始下一步。工具超时和授权失败属于执行异常，不设为第三种验证结果。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 9
02 本发明技术方案
单步协作的信息与记录
每一步关联同一任务历史、验证结果和真实执行记录。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
09
消息 | 主要字段 | 用途
本步请求 | 任务/步骤标识；共享历史 Hₜ；环境状态；车端候选调用 | 限定本步验证对象
通过 ACCEPT | 通过结果；对应车端候选调用 | 执行车端提议
修复 REPAIR | 接管结果；云端本步推理生成的工具调用 | 云端接管本步调用
真实执行记录 | 实际调用方；执行动作；工具返回 oₜ | 更新共享历史 Hₜ₊₁
REPAIR 记录云端接管当前一步；两端不各自维护一份独立执行环境。
Notes: 字段为建议实施方式，不要求限定 JSON 编码或特定标识格式。REPAIR 表示云端模型执行本步推理并发起工具调用，不仅是把一个替代动作作为验收结果返回。仅实际调用及其真实观察进入共享任务历史。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 10
02 本发明技术方案
模型分支与共同工具接口的分工
ACCEPT / REPAIR 决定谁完成本步，工具接口决定调用如何落地。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
10
模型分支
共同工具环境
ACCEPT 沿用车端提议
车载工具经车端接口执行
REPAIR 云端推理并发起调用
检查权限、参数与车辆状态
真实结果回写共享历史
两端读取同一实际执行结果
共同工具接口的执行检查不构成第三种模型验证结果。
Notes: 模型验证结果只包括 ACCEPT 与 REPAIR。执行权限、参数合法性和车辆状态检查属于共同工具接口的实施约束，不是第三种模型决策。车载调用在同一个实际环境执行，云端不能绕过本地工具授权。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 11
03 本发明实施例
实施例：沿途快充与导航
示例站点和数值只用于展示协议，不是实验或真实服务数据。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
11
用户约束：空闲、接口兼容、绕行 ≤ 10 分钟
步 | 车端候选 | 验证 / 调用分支 | 执行后的真实观察
1 | 查询车辆电量、位置与接口 | ACCEPT | 电量 28%；位置与接口已知
2 | 查询沿途快充站 | ACCEPT | A 不可用；B 空闲且兼容
3 | 估算 A / B 路线 | ACCEPT | A 绕行 6 分；B 绕行 9 分且可达
4 | 启动导航至 A | REPAIR 云端调用 B | 导航目标已更新为 B
前 3 步 ACCEPT 执行车端提议；第 4 步 REPAIR 由云端推理并调用同一环境。
Notes: 示例为拟议流程。假设站点与路线 API 可用、用户已授权、导航 API 属于可提交的座舱应用动作。28%、6 分、9 分均为虚构说明数字。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 12
03 本发明实施例
REPAIR：云端接管导航步骤的推理与调用
共享历史已包含站点与路线结果；车端本步误选不可用的站点 A。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
12
01
车端提议
start_navigation(A)
云端验证不通过，进入 REPAIR
02
云端推理
排除 A，重新选择 B
依据空闲、接口、可达和绕行约束
03
云端调用
start_navigation(B)
通过同一车端接口执行，返回真实结果
车端提议 A 未执行；云端完成本步后，共享真实反馈，下一步由车端继续。
Notes: 本页展开上一页第 4 步。REPAIR 后云端从共享历史重新进行下一步推理并发起工具调用，可以选择不同工具或不同参数，不要求对原候选做局部修改。start_navigation(B) 通过车端接口作用于同一个实际导航环境。两端不会分别执行 A 与 B。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 13
03 本发明实施例
共同环境中的执行异常处理
异常处理独立于 ACCEPT / REPAIR，不增加第三种验证分支。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
13
情形 | 处理 | 不可突破的边界
云端验证超时 | 暂停本步；重试或提示用户 | 不默认视为 ACCEPT
共享环境状态变化 | 刷新上下文后重新验证或推理 | 不使用过期车况调用工具
工具权限/参数失败 | 接口拒绝执行并返回错误观察 | 云端调用不能绕过接口限制
调用超时/重复重试 | 检查实际执行状态，再决定重试 | 避免在同一环境重复产生副作用
工具失败是实际观察的一部分，后续推理须依据同一环境的真实状态。
Notes: 这页是建议实施方式，尚需与具体车机网络、工具授权、隐私传输和降级策略对齐。语义模型结论不能替代功能安全机制。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 14
04 本 IDEA 发明的技术保护点
单步验证、云端修复与同一环境协作
保护重点是多步 Agent 任务中的协作方式与状态续接关系。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
14
01
车端逐步提议
车端小模型根据共享任务历史与真实观察提出当前一步工具调用。
02
两分支验证
云端每步判断 ACCEPT 或 REPAIR，决定采用车端提议或云端修复。
03
云端单步修复
REPAIR 时云端模型接管当前一步的推理和工具调用。
04
同一环境执行
两端通过同一工具接口作用于一个实际环境，本步只执行一个分支。
05
共享反馈续接
实际工具结果写回共享历史，下一步继续由车端提议。
Notes: 本页为技术交底要点，不是正式权利要求或可授权性结论。提交前应核对具体技术组合。REPAIR 必须体现云端模型接管本步推理与工具调用，而不是仅返回替代动作。一个实际工具环境和真实反馈续接是系统协作关系，不要求环境分叉或最长前缀匹配。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 15
04 本 IDEA 发明的技术保护点
可取证的 Agent 协作痕迹
证据应关联车端提议、云端验证、调用来源及同一环境的真实结果。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
15
车端提议
每步车端候选工具调用及对应的共享历史标识
云端接管
ACCEPT / REPAIR 结果，以及 REPAIR 后云端发起的工具调用
环境执行
同一环境中的实际调用方、动作参数、执行时间和工具返回
状态续接
REPAIR 时车端候选未执行，真实观察回写后车端继续下一步
仅看产品演示通常不足以确认云端内部决策；还需合法取得日志、接口或代码证据。
Notes: 这页仅为技术取证思路，不提供法律结论。日志应注意隐私和数据合规，正式侵权比对需按最终权利要求逐项进行。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 16
04 本 IDEA 发明的技术保护点 · 侵权取证
侵权取证（一）：场景构造与黑盒测试
以公开渠道购得的友商量产车为对象，用“陷阱步”诱导车端出错，对照在线 / 离线、加时延 / 断云下的行为差异。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
16
区分本方案与路由、级联、纯云端方案的关键：同一指令在离线 / 在线、有无时延、有无断云条件下的逐步差异。
测试准备
取证对象
公开购车或租车；记录车型、车机与 OTA 版本、账号；公证处全程公证
网络观测
车机连受控 Wi-Fi 或外置基站；镜像抓包，记录时间戳、包长、域名
网络控制
路由器上实施断网、限速和定量时延注入（如 tc netem 上行 +2 s）
同步记录
屏幕录像、车内摄像与语音录音，统一 NTP 时钟，便于与抓包逐步对齐
场景 | 构造方法 | 测试操作 | 重点观察
S1 陷阱步对照 （核心场景） | 选“最近站不可用”路段：事先用充电 App 确认最近站 A 故障 / 占用 / 接口不兼容，次近站 B 空闲可达、绕行 ≤ 10 分钟 | 语音下达“找沿途空闲快充站，绕行不超过 10 分钟并导航”；在线、离线各 ≥ 20 次，更换 ≥ 3 个路段 | 离线是否导航至 A、在线是否导航至 B；纠正发生在哪一步；前序站点查询是否重做
S2 逐步时延注入 | 4–6 步纯座舱工具任务：“座椅加热二档、空调 22 度、打开香氛、播放上次歌单” | 基线 → 上行注入 Δ = 2 s → Δ = 4 s，每组 ≥ 10 次；逐条标注每个动作的生效时刻 | 每个工具动作是否各自后移约 Δ（逐步验证），还是仅首个动作后移一次（请求级路由）
S3 中途断云 | 沿用 S1 / S2 任务；以抓包中出现第 k 步上行请求为触发点，在动作生效前切断上行 | 分别在第 1、2、3 步断云，30 s 后恢复网络 | 车端是否不执行本步候选、改为暂停 / 提示 / 重试（不默认放行）；恢复后是否从该步续做
S4 修复后续接 | S1 在线纠正为站点 B 后立即断网，再追加指令“顺路找一家咖啡店” | 观察后续多步执行过程，并与未纠正时对照 | 断网后车端能否基于“已导航至 B”的真实状态继续提议并执行下一步

## Slide 17
04 本 IDEA 发明的技术保护点 · 侵权取证
侵权取证（二）：观察结果与侵权判定
按技术特征逐一对应可观察现象；全部特征均有证据支撑且排除替代方案，方可主张落入保护范围（全面覆盖原则）。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
17
五项特征均有对应观察并排除替代方案，可主张侵权；任一特征缺证，仅作线索，转入证据保全。
技术特征 | 判为侵权的观察结果（建议阈值） | 证据形式 | 可排除的替代方案
① 车端逐步提出工具调用 | 离线时车机仍能完成多步工具调用；在线时每个工具动作前均有一次上行，包长随候选调用参数长短变化 | 离线录屏；逐步上行包长统计 | 纯云端逐步生成（离线应无法执行）
② 云端逐步验证 | 每个工具动作前都有一次云端往返，往返次数 = 工具步数；S2 中每步生效时刻均后移约 Δ（偏差 < 10%） | 抓包时序图与动作时刻对齐表 | 请求级路由、级联、并行双发（只后移一次）
③ 不通过时云端接管本步 | S1 离线导航至 A、在线导航至 B（如在线纠正率 ≥ 80%，离线 ≤ 20%）；纠正步下行包与往返时长显著大于通过步 | 在线 / 离线对照录屏与统计表 | 车端自我纠错（离线时也应纠正）
④ 同一环境，车端候选未执行 | 在线纠正时地图从未出现“前往 A”的路线或播报；站点与路线查询不重复发起 | 逐帧录屏；车机端可导出的日志 | 先执行后回滚；云端另起环境重做整个任务
⑤ 真实结果回写，车端续接 | S4 断网后车端仍以 B 为当前状态继续下一步；S3 断云时本步候选不被放行 | 录屏与抓包 | 云端接管剩余全部步骤
黑盒结果只能形成高度盖然的推定。云端 ACCEPT / REPAIR 字段与源代码需经诉前证据保全（专利法第七十三条）、调查令或技术调查官获取后比对。
辅证渠道：友商专利与论文、发布会与白皮书、开发者文档、隐私政策中“上传云端校验”类描述、OTA 说明、招聘 JD。

## Slide 18
05 本 IDEA 发明有益效果
预期收益与适用条件
申请阶段依据机制陈述预期作用，不填入未取得的性能结果。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
18
机制 | 可期待的作用 | 边界
ACCEPT 沿用车端提议 | 通过时可省去云端完整本步生成 | 仍有云端验证与通信成本
REPAIR 云端接管 | 不通过时由大模型完成本步推理与调用 | 依赖大模型推理和工具使用能力
同一工具环境 | 两端共用实际状态，避免独立执行结果冲突 | 需统一接口与调用记录
真实反馈续接 | 下一步根据实际工具结果继续任务 | 结果仍有时效与来源要求
逐步验证 | 在当前动作执行前选择协作分支 | 总体质量、成本和时延需实测
Notes: 尚无实验结果。应计入车端提议、每步云端验证、REPAIR 分支的云端推理、工具执行、通信和失败重试成本。ACCEPT 跳过云端本步完整生成是机制差别，不等于已证明端到端成本或时延下降。
[Sources]
[/Sources]

## Slide 19
06 文献分析
代表性车载专利：端云任务分流
按申请号、申请日、申请人、主要内容及区别分析一件文献。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
19
专利/申请号
CN119207408A
202411348897.7
申请日
2024-09-26
申请人
北京汽车制造厂
（青岛）有限公司
发明名称
一种用于多种任务场景的端云协同车载交互方法
主要内容
按任务置信度选择本地处理或交给云端规划；云端分解子任务后下发车端执行。
与本发明不同之处
逐步验证车端工具提议；不通过时云端接管本步推理与调用。两端在同一环境推进任务。
对比焦点：任务级分流规划与逐步验证、云端接管本步调用的区别。
[P1] CN119207408A，公开日 2024-12-27；对比以公开文本为准。
Notes: 文献分析基于 CN119207408A 公开的摘要和权利要求1。该文献包含端侧置信度判断、低置信度任务发送云端规划、任务分解与边缘执行器 API 调用。本页所述区别是对已核对文本的技术比较，不是没有其他更接近文献的结论，更不能据此证明可授权性。
[Sources]
[P1] 北京汽车制造厂（青岛）有限公司. 一种用于多种任务场景的端云协同车载交互方法: CN119207408A[P]. 2024-12-27. https://patents.google.com/patent/CN119207408A/zh
[/Sources]

## Slide 20
06 文献分析
在先公开对比文件的检索情况
检索日 2026-10-22；每个网站只用一条检索式，文献须同时满足全部 5 组关键词。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
20
最接近文献：SpecAgent（arXiv:2610.21463，2026-10-15，不含车载词故未被全关键词式命中）：弱模型起草、强模型语义验证并修复被拒步骤，含端云部署；需核对申请日。
国家/地区 | 检索网站 | 检索公式（关键词及组合方式） | 文献数量
其它网站 | arXiv 全部字段（all） | A (vehicle OR vehicular OR in-vehicle OR cockpit OR automotive OR infotainment)；B ("on-device model" OR "local model" OR "edge model" OR "small language model" OR "vehicle-side model") C ("cloud model" OR "large language model" OR "server model")；D (agent OR "tool call" OR "function call" OR "API call") E (verify OR verification OR validate OR verifier) 检索式：A AND B AND C AND D AND E（块内 OR，块间 AND，须同时满足全部关键词） | 1
 | OpenAlex 标题 + 摘要 | 关键词块 A–E 与检索式同 arXiv；限定 title_and_abstract 字段 | 4

## Slide 21
附录 参考与边界
参考文献与待验证事项
文献比较围绕单步 Agent 验证、云端接管和同一环境协作。
车载智能座舱 Agent 端云协同 / 发明专利申请
21
[P1] 北京汽车制造厂（青岛）有限公司. 一种用于多种任务场景的端云协同车载交互方法: CN119207408A[P]. 2024-12-27.
[P2] VEGA A, BOSE P, BUYUKTOSUNOGLU A. Adaptive multi-agent cooperative computation and inference: US20190392333A1[P]. 2019-12-26.
[1] WEI J, NI K, ZHAO Y, et al. Step-level Optimization for Efficient Computer-use Agents[EB/OL]. arXiv:2604.27151v1, 2026-04-29.
仍需验证：判断准确性、REPAIR 成功率、任务质量、端云总成本与网络时延。
Notes: [1] 与本发明并非同一机制，但说明“逐步级联/升级”是相邻研究方向；不应把逐步验收本身当成确定的新颖点。资料核查日期：2026-10-08。
[Sources]
[P1] https://patents.google.com/patent/CN119207408A/zh
[P2] https://patents.google.com/patent/US20190392333A1/en
[1] https://arxiv.org/abs/2604.27151
[/Sources]